СОВЕТ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ – 15

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.09.2020										№ 63

с.Небуг

Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2019-2029 годы

(актуализация 2020 года)

В соответствии с статьей 28, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в связи с проведением актуализации мероприятий программы в 2020 году, Совет Небугского сельского поселения Туапсинского района,  р е ш и л:

1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2019 – 2029 годы (актуализация 2020 года) согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам собственности, землепользования, строительства, промышленности и  ЖКХ.

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Небугского сельского поселения

Туапсинского района				   		             А.В. Береснев

Председатель Совета

Небугского сельского поселения

Туапсинского района 						              В.Х. Нагучев

РАЗРАБОТАНО ООО «ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДЕНА решением Совета Небугского сельского поселения Туапсинского района от 25.09.2020 № 63

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Небугского сельского поселения Туапсинского района

Краснодарского края на 2019 – 2029 годы

(актуализация 2020 г.)

2020 г.

Оглавление

|  | Программный документ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Паспорт программы | 5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Небугского сельского поселения Туапсинского района | 7 |
| 2.1 | Основные показатели системы водоснабжения | 8 |
| 2.2 | Основные показатели системы водоотведения | 10 |
| 2.3 | Основные показатели системы теплоснабжения | 12 |
| 2.4 | Основные показатели системы электроснабжения | 15 |
| 2.5 | Основные показатели газоснабжения | 17 |
| 2.6 | Основные показатели по утилизации (захоронению) ТБО | 19 |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 20 |
| 3 | Перспективы развития Небугского сельского поселения Туапсинского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 22 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 22 |
| 3.2 | Прогноз развития застройки | 22 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 23 |
| 3.4 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 23 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Небугского сельского поселения Туапсинского района | 27 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 27 |
| 4.2 | Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | 29 |
| 4.3 | Показатели потребления населением Небугского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса | 32 |
| 4.4 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 33 |
| 4.5 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 34 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 36 |
| 5.1 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 38 |
| 5.2 | Управление программой | 43 |
| 6 | Обосновывающие материалы | 44 |
| 6.1 | Перспективные показатели развития Небугского сельского поселения | 44 |
| 6.2 | Характеристика Небугского сельского поселения Туапсинского района | 47 |
| 6.3 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 48 |
| 6.4 | Прогноз развития промышленности | 49 |
| 6.5 | Прогноз развития застройки Небугского сельского поселения Туапсинского района | 49 |
| 6.6 | Прогноз изменения доходов населения | 53 |
| 6.7 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 53 |
| 6.8 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 54 |
| 6.8.1 | Водоснабжение | 54 |
| 6.8.2 | Водоотведение | 56 |
| 6.8.3 | Теплоснабжение | 56 |
| 6.8.4 | Электроснабжение | 57 |
| 6.8.5 | Газоснабжение | 57 |
| 6.8.6 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 58 |
| 6.9 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 60 |
| 6.10 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 62 |
| 6.11 | Перспективная схема водоснабжения Небугского сельского поселения | 63 |
| 6.12 | Перспективная схема водоотведения Небугского сельского поселения | 63 |
| 6.13 | Перспективная схема обращения с ТБО | 63 |
| 6.14 | Перспективная схема теплоснабжения Небугского сельского поселения | 64 |
| 6.15 | Перспективная схема электроснабжения Небугского сельского поселения | 65 |
| 6.16 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Небугского сельского поселения Туапсинского района | 66 |
| 6.17 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению Небугского сельского поселения Туапсинского района | 68 |
| 6.18 | Инвестиционные проекты по электроснабжению Небугского сельского поселения Туапсинского района | 69 |
| 6.19 | Инвестиционные проекты по газоснабжению Небугского сельского поселения Туапсинского района | 70 |
| 6.20 | Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Небугского сельского поселения Туапсинского района | 71 |
| 6.21 | Финансовые потребности для реализации Программы | 72 |
| 6.22 | Модель для расчета программы | 74 |
| 7 | Заключение | 75 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2015 – 2025 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Устав Небугского сельского поселения Туапсинского района, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Небугское сельское поселение Туапсинского района;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Небугского сельского поселения Туапсинского района.

1. ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2019-2029

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2019-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края |
| Разработчик Программы | ООО «Проектно-Исследовательский Центр» |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |
| Задачи Программы | - реализация Генерального плана муниципального образования Небугское сельское поселение Туапсинского района; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2019-2029 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2019-2029 годы составляют – 102,6826 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 102,6826 млн.руб., из них: - внебюджетные средства — отсутствуют. в том числе: Водоснабжение – 7,2103 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 7,2103 млн.руб., из них: - внебюджетные средства - отсутствуют. Водоотведение – 23,3179 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 23,3179 млн.руб., из них: - внебюджетные средства — отсутствуют. Газоснабжение - 24,6 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 24,6 млн. руб. - внебюджетные средства - отсутствуют. Электроснабжение - 31,2624 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 31,2624 млн. руб. - внебюджетные средства - отсутствуют. Теплоснабжение - 16,292 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 16,292 млн. руб. - внебюджетные средства - отсутствуют. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Небугское сельское поселение находится в Туапсинском районе Краснодарского края. В состав  сельского поселения входит: с. Небуг, с. Агой,  аул Агуй-Шапсуг,  п. Майский,  п. Пансионата Небуг,  п. Сосновый  и п. Тюменский.

Население и организации  Небугского сельского поселения  обеспечены  коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, теплоснабжением (отопление и ГВС), электроснабжением и  сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудования, находящееся в собственности муниципального образования в праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО и ОАО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1. Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов.

| Ресурс, услуга | Организация -поставщик ресурса. | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ОАО «Кубаньэнергосбыт» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения», ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» | муниципальное образование , ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения», ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» | муниципальное образование, ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Газпром газораспределение Краснодар», ОАО «Туапсегоргаз» | ОАО «Газпром газораспределение Краснодар», ОАО «Туапсегоргаз» | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «МАСиК», «Кубаньэкоплюс» | муниципальное образование «Кубаньэкоплюс» | Прямые договора |

2.1. Основные показатели системы водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть в с. Небуг, с. Агой, п. Тюменский, п. Майский, п. Пансионата Небуг и п. Сосновый. Жители  остальных населенных пунктов  пользуются водой из придомовых колодцев.

Водоснабжение населенных пунктов Небугского сельского поселения осуществляется от артезианских скважин, размещенных в населенных пунктах:

- с. Небуг – 12 шт (из них 4 не эксплуатируются);

- с. Агой – 5 шт;

- пос. Тюменский – 3 шт ( из них 1 не эксплуатируется). Так же имеется один подрусловый каптаж;

- пос. Сосновый – 4 шт.

Вода из артезианских скважин подаётся глубинными насосами по трубам в резервуары, и  насосами поступает в распределительные сети водопровода.

-износ водопроводных сетей составляет - 86 %;

-износ водонапорных башен – 70 %;

-износ артезианских скважин – 72 %;

По результатам лабораторных анализов в Небугском сельском  поселении  вода, подаваемая потребителям, соответсвует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого вооснабжения. Контроль качества».

Таблица 2.  Показатели системы централизованного водоснабжения.

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» |
| Объем поднятой воды | тыс. м3/год | 1589,5 | 43,93 |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 1365,2 | 26,55 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 271,5 | 17,38 |
| Количество водозаборов | ед. | 20 | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 61,8 | 3,08 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 3 | 0 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 9,68 | 0,49 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут чел | 0,39 | 0,15 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |  |
| население | % | 97 | 100 |
| муниципальные предприятия | % | 100 | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 20,79 | 0 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 86%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за водоснабжение.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2018 г. | 1-е п/г 2019 г. | 2-е п/г 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» | за 1 куб.м. с НДС | 39,14 | 39,14 | 39,14 |
| ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» |  | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2018 г-31.12.2018 г | 01.01.2019г-30.06.2019г | 01.07.2019г-31.12.2019г |

Технические и технологические проблемы в системе:

-большой % износа водопроводной сети, вследствие чего происходит вторичное загрязнение питьевой воды.

2.2. Основные показатели системы водоотведения.

В настоящее время в Небугском сельском  поселении централизованная канализация есть в с. Агой, пос. Тюменский, пос. Сосновый и с. Небуг.

Пос. Сосновый.

На территории пос. Сосновый находится 4 КНС станции, а так же на территории  санатория «Белая Русь» находится одна КНС станция, принадлежащая ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ», посредством которых осуществляется прием, транспортировка и сброс стоков для последующей очистки на очистные сооружения МУП ЖКХ Небугского сельского поселения.

Каждая КНС имеет свой номер и оборудована насосами с автоматикой.

КНС №1 расположенной на территории ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД  РФ». Данная КНС оборудована насосами марки  СМ 150/125-315/4.

КНС №3, находится на территории котельной и оборудована  насосами марки СМ 80-50-200/2 С 15Х3000.

КНС №4 расположена возле общежития №5 оборудована насосами СМ 80-50-200/2 С 15Х3000.

КНС №5 расположена на территории пляжа, оборудована насосами СМ 150/128/315/4.

КНС №6 расположенная на территории санатория «Белая Русь»  оборудована насосами марки  СД 160/45.

С. Агой.

В с.Агой находятся очистные сооружения (далее по тексту – ОС), канализационно- насосная станция (далее по тексту – КНС) по перекачке сточных вод от абонентов до очистных сооружений, центральный коллектор, напорный трубопровод подачи сточных вод от КНС в ОС и глубоководный выпуск.

Проектный объем очистки сточных вод – до 700 м3 в сутки.

Хозяйственно-бытовые стоки (далее по тексту – стоки) из с. Агой по самотечному коллектору Ду-375 мм длиной 1,6 км поступают на КНС, откуда по напорному трубопроводу Ду-100мм длиной 0,9 км насосами перекачиваются на ОС. Стоки с ООО кафе «Волна», ИП Клодт, ЗАО «Аверс», санатория «Радуга», рынка ИП Нагучева по самотечному коллектору Ду-300 мм длиной 1,1 км непосредственно поступают на ОС.

Пос. Тюменский.

МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» дислоцируется в Туапсинском районе Краснодарского края. Ему на правах хозяйственного ведения принадлежит один комплекс очистных сооружений канализации.

Комплекс очистных сооружений канализации  МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения», производит канализование стоков здравниц, пансионатов, а так же населения Небугского сельского поселения.

Для перекачивания сточной воды в машинном зале установлены 5 насосов. Техническое состояние насосных агрегатов удовлетворительное.

Проектная мощность очистных сооружений – 12000м3/сут., фактическая  максимум 7-7,5 тыс. м3/сут.

Учет объемов сточных вод поступающих на очистные сооружения МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» принимается равным объему воды полученной абонентом, учтенным средствами измерений установленных у абонентов на сетях водовода.

Таблица 4.  Показатели системы централизованного водоотведения.

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП «ЖКХ НСП» | ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» |
| Объем сточных вод | тыс. м3/год | 877,5 | 28,9 |
| Общая протяженность сетей | км | 10,8 | 2,6 |
| Количество очистных сооружений | ед. | 1 | 0 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоотведения | % | 40,06 | 100 |

Тарифы для населения за водоотведение.

Таблица 5.

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2019 г. | 2-е п/г 2019 г. | 1-е п/г 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф МУП «ЖКХ НСП» | за 1 куб.м. | 44,11 | 45,3 | 46,49 |
| ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» |  | 51,77 | 53,17 | 54,57 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2019г-30.06.2019г | 01.07.2019г-31.12.2019 г | 01.01.2020г-30.06.2020г |

Технические и технологические проблемы в системе:

-большой % износа канализационной сети;

- отсутствие у 40 % населения централизованной канализации.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения.

На сегодняшний день в Небугского сельского поселения  имеются четыре котельные:

- Котельная с. Агой;

-Котельная с. Небуг;

- Котельная пос. Тюменский;

- Котельная пос. Сосновый.

Котельная пос. Сосновый  работает круглогодично на отопление и горячее водоснабжение. Все остальные котельные работают сезонно только на отопление.

Основным видом топлива в котельных является Мазут М-100 и природный газ.

Таблица 6.

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 35,3 |
| Кол-во котельных | ед. | 4 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 31,3 |
| Общая протяженность сетей | км | 16,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/час | 0,14 |
| Потери в сетях | Гкал/час | 0,41 |

В Небугском сельском поселении нет дефицита по зонам действия источников теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Небугском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Небугском сельском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг. Воздействие системы теплоснабжения Небугского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Таблица 7.

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2019 г. | 2-е п/г 2019 г. | 1-е п/г 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф за отопление МУП ЖКХ «Небугского сельского поселения» | за 1 Гкал | 3542,99 | 3768,26 | 3993,52 |
| Тариф за отопление ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» |  | 2795,84 | 2795,84 | 2795,84 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2019г-30.06.2019г | 01.07.2019г-31.12.2019 г | 01.01.2020г-30.06.2020г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- высокий уровень морального и физического износа основного теплотехнического оборудования котельной пос. Тюменский и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- в котельной пос. Тюменский  вышел  срок эксплуатации основного оборудования;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

2.4. Основные показатели системы электроснабжения.

Электроснабжение поселения осуществляется от Краснодарской энергосистемы через опорную подстанцию 220/110/10 кВ «Шепси» и  понизительной подстанции 110 кВ Небуг.

Среднегодовые темпы роста электропотребления в энергосистеме за последние пять лет составили 3,6%. Достаточно интенсивный рост нагрузок и отсутствие существенных вводов мощностей на электростанциях предопределяют нарастающий дефицит мощности и электроэнергии в энергосистеме.

По данным Туапсинского РЭС в районе эксплуатируется 397 трансформаторных подстанций.  Протяженность линий электропередач 6-10 кВ составила 432 км, в том числе 300 км в воздушном исполнении и 132 км в кабельном.

Необходимо осуществление ряда мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов.

В целях более рационального использования городской территории, улучшения условий проживания, а также с учетом стихийных бедствий, рекомендуется воздушные ЛЭП 110-220кв постепенно переводить в кабельное исполнение.

Основные проблемы сетевого хозяйства – это износ основных фондов и интенсивный рост энергопотребления.

По генерирующим источникам Небугское сельское поселение является дефицитным. Практически всю электроэнергию поселение получает от объединенной энергосистемы Юга России (ОЭС Юга).

Воздушные ЛЭП-6, 10 кВ проходят в основном в труднодоступной местности в лесных массивах в условиях теплого влажного климата благоприятного для интенсивного роста деревьев. Трассы ВЛ повсеместно требуют расчистки деревьев. Линии электропередач строились преимущественно в 60-70 годы, имеют 100% амортизацию, проложены по заросшим деревьями трассам.

Для покрытия возрастающих нагрузок потребуется реконструкция и расширение существующих источников электроснабжения и сооружение новых в населенных пунктах и курортах, предлагаемых проектом к развитию.

Таблица 8. Показатели системы электроснабжения.

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Количество подстанций ПС | шт. | 397 |
| Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума | % | 100 |
| Протяженность линии электропередач | км | - |

В настоящее время в муниципальном образовании Небугского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Небугском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Небугского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Таблица 9.

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2019 г. | 2-е п/г 2019 г. | 1-е п/г 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт, с НДС | 4,69 | 4,81 | 4,93 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2019г-30.06.2019г | 01.07.2019г-31.12.2019 г | 01.01.2020г-30.06.2020г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Небугского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

2.5 Основные показатели системы газоснабжения.

Газоснабжение восточной части Туапсинского района (от с. Шепси до с. Небуг),  производится от газопровода  высокого давления, поступающего в район от ГРС, расположенной в Мамедовой щели Лазаревского района г. Сочи.

В районе также используется сжиженный газ. Поставка сжиженного газа в район осуществляется с Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Проблемой существующего газоснабжения является:

- удаленность ГРС;

- единственный источник газоснабжения (одна ГРС);

- малая производительность ГРС и отсутствие возможности ее повышения.

На сегодняшний день газификация Небугского сельского поселения Туапсинского района осуществляется по двум схемам:

- сжиженный углеродный газ (СУГ);

- природный газ.

Поставка сжиженного углеродного газа (СУГ) населению обеспечивается ОАО «Туапсегоргаз» в объеме 2245 тонн в год. Единственный источник газоснабжения – газонаполнительная станция ОАО «Туапсегоргаз». Производство СУГ осуществляется на ОАО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод». Основная часть потребляемого СУГ расходуется населением на коммунально-бытовые нужды.

Снабжение потребителей СУГ значительно затруднено многими факторами, такими как сложность доставки, высокая стоимость, недостаточный объем вырабатываемого Туапсинским НПЗ. Учитывая высокую себестоимость выработки СУГ и сложности с его доставкой до конечного потребителя и постоянная несвоевременность его доставки, газоснабжение Туапсинского района сжиженным углеродным газом не целесообразно. В перспективе все усилия необходимо направлять только на развитие газопроводов и поставок природного газа.

Газоснабжение района осуществляется от экспериментального распределительного газопровода «АГРС Мамедова Щель-СЭС с.Небуг».

На трассе газопровода в Туапсинском районе предусмотрены отводы к населённым пунктам и потребителям, которые являются составной частью эксперимента.

В 2002 году комиссия ОАО «Газпром» провела обследование технического состояния газопровода «Лазаревское-Туапсе-Небуг» и установила:

- участок газопровода высокого давления 5,4 МПа протяжённостью 4,6 км находится в удовлетворительном состоянии;

- участок полиэтиленового газопровода находится в неудовлетворительном состоянии. Это связано с тем, что при эксплуатации он подвергся воздействию стихийных бедствий (паводков и оползней).

В результате неудовлетворительного состояния газопровода и отсутствия закрепленного права собственности на него, дальнейшее развитие от него в настоящее время затруднено.

Таблица 10. Показатели системы газоснабжения.

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» | ОАО «Туапсегоргаз» |
| Наименование населенных пунктов обеспеченные газоснабжением |  | аул Агуй-Шапсуг, с. Агой, с. Небуг | с. Агой, пос. Сосновый |
| Кол-во ГРС | шт. | 1 |
| Численность населения получающие услуги газоснабжения | чел. | 4738 | 7419 |
| Протяженность сети | км | 24,72 |

Таблица 11.

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2019 г. | 2-е п/г 2019 г. | 1-е п/г 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м, с НДС | 5,81 | 5,96 | 6,1 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2019г-30.06.2019г | 01.07.2019г-31.12.2019 г | 01.01.2020г-30.06.2020г |

2.6. Основные показатели по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

По данным Администрации Небугского сельского поселения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Небугского сельского поселения осуществляет ООО «МАСиК» и ООО «Кубаньэкоплюс».

В определенные дни выезжает автомобиль-мусоровоз, который объезжает все домовладения и собирает накопившийся мусор. После этого мусор вывозится на свалку, которая расположена на территории с. Лермонтово.

Общая площадь участка 3,5 га, в т.ч. площадь складирования 0,18 га. Среднегодовой объем захоронения ТБО – 100 тыс. м3.

К свалке ведет грунтовая дорога, протяженность 3 км от моста через реку Шапсухо. Мост находится в аварийном состоянии, построен без проекта.

На участке складирования ТБО выхода грунтовых вод нет. На расстоянии 150-200 м от участка складирования – естественное русло схода ливневых вод. Расстояние до моря – 2,5 км.

Местоположение свалки, ее обустройство и режим эксплуатации не отвечают нормативным требованиям. Решением проблемы может стать строительство мусороперерабатывающего предприятия с рекультивацией существующей свалки.

По информации, доступной на сайте РЭК, тарифы на услуги  по захоронению ТБО в поселении не принимались.

2.7.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

В Небугском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Небугского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Небугском сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.

ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» и МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» предоставляющие услуги по теплоснабжению, предусматривают энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» и МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения», предоставляющие услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

ОАО «Кубаньэнергосбыт», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведена в таблице 12.

Количество постоянного населения Небугского сельского поселения Туапсинского района на 1 января 2019 года (по данным администрации) составляет 12224 человек.

Кроме того, в летний период население поселения увеличивается более чем в четыре раза – ориентировочно до 26,3 тыс. человек.

Численность постоянного  населения Небугского сельского  поселения Туапсинского района на перспективу будет следующей:

Таблица 12.

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2019 год) | Первая очередь (2024 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Небугского сельского поселения Туапсинского района: | 12224 | 12937 | 13611 |

3.2. Прогноз развития застройки

Согласно данным  администрации Небугского сельского поселения, существующий жилищный фонд поселения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 358,929 тыс. м2 общей площади.

Таким образом, в среднем по поселению обеспеченность жилищным фондом составляет 29,27 м2 на одного человека.

Преобладающая часть жилфонда в поселении - индивидуальная (усадебная) застройка - 80%, многоквартирная застройка 4-5 этажная составляет - 20%. Основная масса жилых домов представляет собой частные малоэтажные строения.

Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилось.

3.3 Прогноз развития промышленности.

Экономика Небугского сельского поселения Туапсинского района представлена 297 предприятиями и организациями, а также 450 индивидуальными предпринимателями. Сельское хозяйство, промышленность и транспорт развиты незначительно и представлены малыми предприятиями.

На территории Небугского сельского поселения имеются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также фруктовые сады в подворьях жителей. Их специализация - выращивание фруктов, зерновых и зернобобовых культур. Продукция этих хозяйств поставляется на местный рынок и рынки близлежащих населенных пунктов.

3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Небугского сельского поселения, и «Программы повышения энергетической эффективности на территории Туапсинского района на 2012- 2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица 13. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс.кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс.кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| прочим потребителям | тыс.кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2019 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,36 | 13,63 | 13,9 | 14,18 | 14,46 | 14,75 | 15,05 | 15,35 | 15,66 | 15,97 | 16,29 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 31,3 | 31,61 | 31,93 | 32,25 | 32,57 | 32,9 | 33,23 | 33,56 | 33,9 | 34,24 | 34,58 |  |
| Потери | тыс. Гкал | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,57 | 1,55 | 1,53 | 1,51 | 1,5 | 1,49 | 1,48 | 1,47 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 1318 | 1344,37 | 1371,26 | 1398,69 | 1426,67 | 1455,21 | 1484,31 | 1513,99 | 1544,27 | 1575,15 | 1606,65 |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 449,9 | 458,9 | 468,08 | 477,44 | 486,99 | 496,73 | 506,66 | 516,79 | 527,13 | 537,67 | 548,42 |  |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 25,3 | 25,81 | 26,33 | 26,86 | 27,4 | 27,95 | 28,51 | 29,08 | 29,66 | 30,25 | 30,86 |  |
| прочим организациям | тыс. м3 | 842,8 | 859,66 | 876,85 | 894,39 | 912,28 | 930,53 | 949,14 | 968,12 | 987,48 | 1007,23 | 1027,37 |  |
| ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 29,55 | 30 | 30,45 | 30,9 | 31,37 | 31,84 | 32,32 | 32,81 | 33,3 | 33,8 | 34,31 |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 15,79 | 16,03 | 16,27 | 16,51 | 16,76 | 17,01 | 17,27 | 17,53 | 17,79 | 18,06 | 18,33 |  |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| прочим организациям | тыс. м3 | 13,76 | 13,97 | 14,18 | 14,39 | 14,61 | 14,83 | 15,05 | 15,28 | 15,51 | 15,74 | 15,98 |  |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2019 г.) | % | 100 | 102 | 104,04 | 106,12 | 108,25 | 110,41 | 112,62 | 114,87 | 117,17 | 119,51 | 121,9 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |
| Пропущено сточных вод-всего | тыс. м3 | 877,49 | 903,82 | 930,93 | 958,86 | 987,62 | 1017,25 | 1047,76 | 1079,19 | 1111,57 | 1144,92 | 1179,27 |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | 191,84 | 197,6 | 203,53 | 209,64 | 215,93 | 222,41 | 229,08 | 235,95 | 243,03 | 250,32 | 257,83 |  |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 54,45 | 56,08 | 57,76 | 59,49 | 61,27 | 63,11 | 65 | 66,95 | 68,96 | 71,03 | 73,16 |  |
| от прочих организаций | тыс. м3 | 631,2 | 650,14 | 669,64 | 689,73 | 710,42 | 731,73 | 753,68 | 776,29 | 799,58 | 823,57 | 848,28 |  |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2019 г.) | % | 100 | 103 | 106,09 | 109,27 | 112,55 | 115,93 | 119,4 | 122,99 | 126,68 | 130,48 | 134,39 |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м3 | 318,22 | 321,4 | 324,61 | 327,86 | 331,14 | 334,45 | 337,79 | 341,17 | 344,58 | 348,03 | 351,51 |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| прочим организациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2019 г.) | % | 109 | 101 | 102,01 | 103,03 | 104,06 | 105,1 | 106,15 | 107,21 | 108,28 | 109,37 | 110,46 |  |
| ОАО «Туапсегоргаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м3 | 74,52 | 75,27 | 76,02 | 76,78 | 77,55 | 78,33 | 79,11 | 79,9 | 80,7 | 81,51 | 82,33 |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| прочим организациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2014 г.) | % | 100 | 101,01 | 102,01 | 103,03 | 104,07 | 105,11 | 106,16 | 107,22 | 108,29 | 109,38 | 110,48 |  |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |
| Норма накопления | м3/год на 1 чел. | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |  |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Таблица 14. Динамика доступности для населения  коммунальных услуг в Небугском сельском поселении.

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Небугскому сельскому поселению |
| --- |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия | Примечание |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 -2029 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 3824,06 | 4015,26 | 4216,02 | 4426,82 | 4648,16 | 4880,57 | 5124,6-6228 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Показатели прогноза спроса  на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

Таблица 15. Развитие системы электроснабжения.

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс.кВт/ч | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт/ч | - | - | - | - | - |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | - | - | - | - | - |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс.кВт/ч | - | - | - | - | - |
| в т.ч. |
| Населению | тыс.кВт/ч | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс.кВт/ч | - | - | - | - | - |
| Прочим организациям | тыс.кВт/ч | 12224 | 12358 | 12494 | 12631 | 13611 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 16. Развитие системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 31,3 | 31,61 | 31,93 | 32,25 | 34,58 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 88,67 | 89,55 | 90,45 | 91,36 | 97,96 |
| Общая протяженность сетей | км | 16,23 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал/год | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 |
| Объём отпуска тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 13,36 | 13,5 | 13,63 | 13,77 | 13,91 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,63 | 1,61 | 1,6 | 1,58 | 1,57 |
| Охват населения приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 17. Развитие системы водоснабжения.

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3/год | 1589,5 | 1613,18 | 1637,41 | 1662,2 | 1852,43 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 1318 | 1344,37 | 1371,26 | 1398,69 | 1606,65 |
| Объём потерь | тыс. м3/год | 271,5 | 268,81 | 266,15 | 263,51 | 245,78 |
| Уровень потерь | % | 20,6 | 20 | 19,41 | 18,84 | 15,3 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3/год | 1318 | 1344,37 | 1371,26 | 1398,69 | 1606,65 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Общая протяжённость сетей | км | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 42,56 | 42,14 | 41,72 | 41,31 | 0 |
| ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ» |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3/год | 46,93 | 47,21 | 47,49 | 47,77 | 50,04 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 29,55 | 30 | 30,45 | 30,9 | 34,31 |
| Объём потерь | тыс. м3/год | 17,38 | 17,21 | 17,04 | 16,87 | 15,73 |
| Уровень потерь | % | 58,81 | 57,37 | 55,96 | 54,6 | 45,85 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3/год | 29,55 | 30 | 30,45 | 30,9 | 34,31 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая протяжённость сетей | км | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - |

Таблица 18. Развитие системы водоотведения.

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| ОАО «Турбаза «Волна» |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 |
| МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

Таблица 19. Развитие системы газоснабжения.

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Объем потребленного газа | тыс. м3 | 360,04 | 366,54 | 373,04 | 379,54 | 432,04 |
| Общая протяжённость сетей | км | 28,06 | 28,9 | 29,77 | 30,66 | 36 |
| Фактический объем потерь в сетях | % | - | - | - | - | - |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабженияя | чел. | 12224 | 12358 | 12494 | 12631 | 13611 |

4.3.  Показатели потребления населением Небугского сельского поселения каждого вида коммунального  ресурса.

Таблица 20.

| Индикаторы | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электропотребления |
| Удельное электропотребление | кВт/ч/чел в мес. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал в мес. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал/м2 в мес. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс. м3 в мес. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс. м3 в мес/чел | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс. м3 в мес/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел в год/чел | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |

4.4. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Небугское сельское поселение Туапсинского района  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 21. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.5.

Таблица 21.

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Небугского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов Небугского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами в газоснабжении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Таблица 22

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обязательные проекты | 25140 |
| 1.1 | Проект на строительство БМОС п.Тюмеский и с Агой | 540 |
| 1.2 | Газоснабжение: Строительство газопровода | 24600 |
| 2 | Эффективные проекты: | 72381,63 |
| 2.1 | Водоснабжение: Реконструкция и строительство водопроводной сети | 7210,33 |
| 1.5 | Водоотведение: Реконструкция и строительство канализационной сети | 22777,9 |
| 1.6 | Теплоснабжение: Реконструкция тепловых сетей | 6958 |
| 1.7 | Замена котлов в котельной п.Сосновый | 1773 |
| 1.8 | Замена котлов в котельной с.Небуг | 2200 |
| 1.9 | Замена котлов в котельной с.Тюменский | 3840 |
| 1.10 | Электроснабжение: Реконструкция линии электропередач | 27622,4 |
| 3 | Условно-эффективные проекты: | 5161 |
| 3.1 | Электроснабжение: Строительство ж/б опор (35 шт) | 3640 |
| 3.2 | Теплоснабжение: Ограждение территории котельной и мазутного хозяйства с. Агой | 344,5 |
| 3.3 | Теплоснабжение: Ограждение территории котельной и мазутного хозяйства с. Небуг | 390 |
| 3.4 | Теплоснабжение: Текущий ремонт внутренней и наружной отделки здания с. Небуг | 786,5 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском  поселении в настоящее время могут являться:

 денежные средства бюджетов разных уровней;

 заемные денежные средства кредитных организаций;

 привлеченные средства инвесторов;

 прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края.»;

Таблица 23.

| Источники инвестиций | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: | 7210,33 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1226,59 | 1295,79 | 1046,45 | 1489,5 | 1076 | 632,94 | 88,62 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | 7210,33 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение: | 23317,9 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 3145,3 | 8791,82 | 2999,39 | 920,21 | 1790,68 | 2188,61 | 696,41 | 696,37 | 696,37 | 696,37 | 696,37 | 23317,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение: | 31262,4 |
| Краевой бюджет | 9750 | 13390 | 8122,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31262,4 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение: | 16292 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2241 | 1065 | 2836 | 4635 | 3100 | 1207,5 | 1207,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16292 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение: | 24600 |
| Краевой бюджет | 2340 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация ТБО | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Как видно из таблицы 23, из общей суммы финансирования Программы 54,4 % (55862,4 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств  краевого бюджета, 45,6% (46820,23 тыс. руб.) предполагается из средств местного бюджета.

На период 2019 – 2029  годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 24.

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (МУП «ЖКХ НСП») | 39,14 | 41,1 | 43,16 | 45,32 | 47,59 | 49,97 | 52,47-63,78 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ») | 27,68 | 29,06 | 30,51 | 32,04 | 33,64 | 35,32 | 37,09-45,08 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (МУП «ЖКХ НСП») | 44,11 | 46,49 | 48,81 | 51,25 | 53,81 | 56,5 | 59,33-72,12 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ») | 51,77 | 54,57 | 57,3 | 60,17 | 63,18 | 66,34 | 69,66-84,67 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (ОАО «Турбаза «Волна») | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ») | 2795,84 | 2935,63 | 3082,41 | 3236,53 | 3398,36 | 3568,28 | 3746,69-4554,13 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (МУП «ЖКХ НСП») | 3542,99 | 3993,52 | 4472,74 | 5009,47 | 5610,61 | 6283,88 | 6598,07-8020 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 м3 | 5,81 | 6,1 | 6,41 | 6,73 | 7,07 | 7,42 | 7,79-9,47 |
| 5 | Электроснабже-ние, за 1 кВт*час (без НДС) | 4,69 | 4,93 | 5,18 | 5,44 | 5,71 | 6 | 6,3-7,66 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 25 приведены результаты расчета.

Таблица 25.

|  | Наименование критерия доступности | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | - | - | - | - | - | - | - |

Из приведенных в таблице 24 значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.

5.2. Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Небугского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Небугского сельского поселения, Собранием депутатов  Небугского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1 Перспективные показатели развития Небугского сельского поселения.

Гипотеза устойчивого развития Небугского сельского поселения и прогноз основных параметров его социально-экономического развития на период полного развития являются базой для определения в составе генерального плана перспективных параметров территориального развития поселения, установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития  зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития поселения, учитываемые генеральным планом.

Основные решения базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития Небугского сельского поселения в перспективном периоде и исходят из анализа ресурсного потенциала территории по всем его аспектам (экономика, демография, транспортно-инженерная и социальная инфраструктура, территория, рекреация, инвестиции).

Как уже говорилось ранее, локомотивом и бюджетообразующей отраслью муниципального образования является санаторно-курортный комплекс. Единовременная вместимость курортов Небугского сельского поселения  составляет 9,3 тыс. человек, а доля налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от санаторно-курортных учреждений — около 50% от общей суммы всех налоговых поступлений.

Муниципальное образование Небугское сельское поселение обладает рядом особенностей, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- территория поселения обладает комфортными для проживания и отдыха климатическими ресурсами, что делает его одним из наиболее привлекательных мест для проживания и ведения бизнеса;

- благополучная демографическая обстановка (наличие естественного прироста населения, и его положительная динамика, высокий миграционный прирост) является важным индикатором, определяющим современное состояние и перспективы развития территории;

- прохождение через территорию муниципального образования автодороги федерального значения М-27 «Джубга-Сочи».

Небугское сельское поселение – территория с высоким  градостроительным, природно-ресурсным, туристско-рекреационным, лечебно-оздоровительным потенциалом.

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Туапсинского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Небугского сельского поселения.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности,.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития санаторно-курортного комплекса  проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения Небугского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории  и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

Условно населенные пункты проектируемой территории можно разделить на 2 типа: курортные и горные населенные пункты.

Территории курортных населенных пунктов (село Небуг и поселок Пансионата «Небуг», село Агой, поселки Майский, Сосновый, Тюменский) являются идеальным местом для развития санаторно-курортных учреждений приморского типа, поскольку для этого имеются все необходимые природно-климатические условия.

Генеральным планом рекомендуется размещение в проектируемых курортных зонах сети санаторно-курортных учреждений повышенной комфортности (категории 4-5 звезд). Необходимо развитие активных видов туризма, таких как пешеходный туризм,  походы, массовые спортивные мероприятия, включающие различные элементы спорта (дайвинг, рафтинг, рыбалка, охота, водные лыжи, дельтапланеризм,  джиппинг,  парашютный спорт  и др.).

К горным населенным пунктам относится этническое поселение аул Агуй-Шапсуг. В связи с автономностью данного населенного пункта, наличием лесных ресурсов, а также земель сельскохозяйственного назначения предлагается создание на их территории предприятий промышленного, сельскохозяйственного и лесохозяйственного направления с ориентацией на производство продукции, востребованной санаторно-курортным комплексом Туапсинского района. В сельском хозяйстве — это создание тепличных комплексов, фермерских хозяйств, животноводческих и звероферм; в промышленности — производство изделий из дерева, сувенирной продукции, спортинвентаря и др. товаров.

В качестве основных «точек роста» проектируемой территории предлагаются населенные пункты с. Небуг и с. Агой.

6.2. Характеристика Небугского сельского поселения.

Небугское сельское поселение Туапсинского района находится в центре курортной зоны Черноморского побережья Туапсинского района Краснодарского края, между Новомихайловским городским поселением с северной стороны и г. Туапсе с южной стороны. Расстояние до г.Краснодара составляет 150км., до г.Сочи -160 км., до г.Геленджика – 150км.

Пляжи курорта Небуг протянулись на 15км. и состоят из хорошо обкатанной гальки и частично из песка. Средняя температура января +4,3 градуса, июля +23 градуса. Зима теплая и дождливая.

Роль и место Небугского сельского поселения как перспективного поселения Туапсинского района определяется состоянием и перспективами развития его санаторно-курортной отрасли, которая является бюджетообразующей для поселения.

Курорты Небугского сельского поселения включают 25 учреждений санаторно-курортного комплекса, способных принять одновременно более 5 тыс. отдыхающих. Из них: 5 санаториев; 5 пансионатов с лечением; 4 дома (базы) отдыха; 3 учреждения, принимающие на отдых и оздоровление детей, 1 оздоровительно-спортивный комплекс; частные гостиницы.

В Небугском сельском поселении находится самый крупный в России аквапарк «Дельфин» и дельфинарий «Аква-мир».

6.3. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).

Среднегодовая численность населения Небугского сельского поселения Туапсинского района в 2019 году составила 12224 человек. Средний размер семьи в Небугском сельском поселении 3 человека.

Численность временного населения составляет 26,6 тыс. человек, в том числе:

- организованное население составляет 9,3 тыс. человек;

- неорганизованное население – 17,3 тыс. человек.

Размещение населения Небугского сельского поселения характеризуется отсутствием концентрации в каком-либо населенном пункте. Практически все население сосредоточено в 4-х из 7-ми населенных пунктах: с. Небуг (34,4%), п. Тюменский (23,1%), селе Агой (19,8) и ауле Агуй-Шапсуг (16,2%).

Следует отметить, что аул Агуй-Шапсуг является этническим поселением — местом проживания крупнейшей общины шапсугов — народа адыгской группы, коренных обитателей побережья Западного Кавказа.

Расчет перспективной численности населения Небугского сельского поселения с учетом демографической обстановки.

Таблица 26.

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2019 год) | Первая очередь (2024 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 12224 | 12910 | 13611 |
| в т.ч. |  |  |  |
| -трудоспособного возраста | 7889 | 8757 | 9545 |
| -младше трудоспособного возраста | 1671 | 1771 | 1930 |
| -пенсионного возраста | 2596 | 2979 | 3379 |

6.4. Прогноз развития промышленности.

В целях выравнивания сезонного дисбаланса экономики поселения предлагается создание промышленного и сельскохозяйственного производства преимущественно за счет развития малых и микропредприятий, предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйства и личных подсобных хозяйств). Размещение указанных производств рекомендуется в удаленных от береговой полосы населенных пунктах (с. Агуй-Шапсуг), а также в прибрежных населенных пунктах (с. Небуг, п. Тюменский) в удаленных от моря кварталах.  В качестве наиболее перспективных направлений является создание тепличных комплексов по круглогодичному выращиванию плодоовощных и декоративных культур, развитие лесохозяйственных, деревообрабатывающих и мебельных предприятий с ориентацией на создание полного цикла производства продукции с высокой долей добавленной стоимости,  а также производство продукции,  востребованной санаторно-курортным комплексом Туапсинского района и в целом Черноморского побережья.

6.5. Прогноз развития застройки Небугского сельского поселения

По данным администрации жилищный фонд Небугского сельского поселения Туапсинского района по состоянию на 01.01.2019 г. составил 4863  жилых строений общей площадью 358,929 тыс. м2.  Жилищный фонд Небугского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа.

Средний показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 29,27 кв.м. По принадлежности: муниципальный -  18%, частный – 82%.

Степень благоустройства жилого фонда выше среднего: более 50% фонда обеспечено только водопроводом и водоотведением.

Уровень обеспеченности жилфонда инженерной  инфраструктурой.

Таблица 27.

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - | 100 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | - | 20 |
| 3 | Централизованное отопление | - | 60 |
| 5 | Газоснабжение | - | 70 |
| 6 | Электроснабжение | - | 100 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Небугском сельском поселении Туапсинского района активизировалась работа по реализации государственной и краевых целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и краевого бюджетов.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования.  Цели жилищной политики ранее  были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы, улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Объемы нового жилищного  строительства и требуемых для них территорий по срокам  проектирования.

Таблица 28.

| № | Показатели | Единица измерения | 2029 Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец периода, всего | м2/чел | 29,27 |
| 2 | Требуемый жилищный фонд, всего общей площадью | тыс. м2 | 439,284 |
|  | Существующий жилищный фонд, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | - - - - - |
|  | Убыль жилищного фонда, всего общей площадью в том числе: - одноэтажный фонд | тыс. м2 тыс. м2 | - - |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | 358,929 - - - - - |
|  | Объём нового жилищного строительства: - всего общей площадью - индивидуальный, в том числе: - повышенной комфортности (1-3 эт.); - малоэтажный («таун хаус» 2-3 эт); - многоэтажный, (5 и более этажей) | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | - - - - - |
|  | Территории для размещения нового строительства: - индивидуальный, всего в том числе - индивидуальный повышенной комфортности (1-3 эт.), при средней плотности застройки 2000 м2/га; - малоэтажный («таун хаузы» 2-3 эт.), при средней плотности застройки 3400 м2/га; - многоэтажный (5 и более эт.), при средней плотности застройки 6300 м2/га | га га га га | - - - - |
|  | Всего территории для размещения нового строительства | га | - |

6.6. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

### Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Небугского сельского поселения Туапсинского района за 2019 год составила 23600 руб.  На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 26550,0  руб.

6.7.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Таблица 29. Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.

| Категория потребителей | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ (МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения) |
| население | 449,9 | 458,9 | 468,08 | 477,44 | 486,99 | 496,73 | 506,66 | 516,79 | 527,13 | 537,67 | 548,42 |
| бюджетные организации | 25,3 | 25,81 | 26,33 | 26,86 | 27,4 | 27,95 | 28,51 | 29,08 | 29,66 | 30,25 | 30,86 |
| прочие организации | 842,8 | 859,66 | 876,85 | 894,39 | 912,28 | 930,53 | 949,14 | 968,12 | 987,48 | 1007,23 | 1027,37 |
| Всего: | 1318 | 1344,37 | 1371,26 | 1398,69 | 1426,67 | 1455,21 | 1484,31 | 1513,99 | 1544,27 | 1575,15 | 1606,65 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД РФ») |
| население | 15,79 | 16,03 | 16,27 | 16,51 | 16,76 | 17,01 | 17,27 | 17,53 | 17,79 | 18,06 | 18,33 |
| бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие организации | 13,76 | 13,97 | 14,18 | 14,39 | 14,61 | 14,83 | 15,05 | 15,28 | 15,51 | 15,74 | 15,98 |
| Всего: | 29,55 | 30 | 30,45 | 30,9 | 31,37 | 31,84 | 32,32 | 32,81 | 33,3 | 33,8 | 34,31 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ (МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения) |
| население | 191,84 | 197,6 | 203,53 | 209,64 | 215,93 | 222,41 | 229,08 | 235,95 | 243,03 | 250,32 | 257,83 |
| бюджетные организации | 54,45 | 56,08 | 57,76 | 59,49 | 61,27 | 63,11 | 65 | 66,95 | 68,96 | 71,03 | 73,16 |
| прочие организации | 631,2 | 650,14 | 669,64 | 689,73 | 710,42 | 731,73 | 753,68 | 776,29 | 799,58 | 823,57 | 848,28 |
| Всего: | 877,49 | 903,82 | 930,93 | 958,86 | 987,62 | 1017,25 | 1047,76 | 1079,19 | 1111,57 | 1144,92 | 1179,27 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОАО «Турбаза «Волна») |
| население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Объемы отпуска тепловой энергии до 2029 года планируются 13,9 Гкал/час.  На расчетный срок не планируется присоединение объектов во вновь осваиваемых территориях.

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2029 года планируется – 6300,0 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Небугского сельского поселения Туапсинского района, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи с присоединением новых потребителей и будет составлять 432,044 тыс. м3.

6.8.  Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры.

6.8.1. Водоснабжение.

На территории Небугского сельского поселения Туапсинского района услуги по водоснабжению  оказывают МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» и ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД  РФ». Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения эксплуатирующие организации используют комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся на балансе и в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» и ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД  РФ».

Основные особенности системы водоснабжения:

Источником водоснабжения Небугского сельского поселения являются 25 артезианских скважин. Существующие сети водопровода полиэтиленовые, чугуные и стальные диаметром от 32 мм до 300 мм. Общая протяженность существующих сетей – 60,879 км. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет 80 %;

- аварийность на сетях муниципального образования.

В результате плохого технического состояний сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Небугского сельского поселения  питьевой водой нормативного качества  и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

6.8.2 Водоотведение.

На территории Небугского сельского поселения расположено два канализационных очистных сооружения.

На КНС МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» поступают сточные воды  пос. Сосновый, пос. Тюменский и с. Небуг.

КНС с. Агой. Сброс  очищенных сточных вод осуществляется в акваторию Черного моря.

Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоотведения составляет 70 %

6.8.3. Теплоснабжение

На территории Небугского сельского поселения расположены четыре котельные: Котельная с. Агой, Котельная с. Небуг, Котельная пос. Тюменский и Котельная пос. Сосновый.

Котельные с. Агой, с. Небуг и пос. Тюменский эксплуатирует МУП «ЖКХ «Небугского сельского поселения». Котельные работают сезонно на отопление.

Котельную пос. Сосновый эксплуатирует ФКУЗ «Санаторий «Сосновый» МВД  РФ». Котельная работает круглосуточно на отопление и горячее водоснабжение.

Основной вид топлива в котельных является мазут М-100 и природный газ.

Характеристика проблемы:

Физический износ трубопроводов составляет 70%. Ведется плановая работа по диагностированию,  ремонту, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей.

В котельной пос. Тюменский  вышел  срок эксплуатации основного оборудования.

6.8.4. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от Краснодарской энергосистемы через опорную подстанцию 220/110/10 кВ «Шепси» и  понизительной подстанции 110 кВ Небуг и Пальмовый берег.

Характеристика проблемы:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Небугского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Износ сетей и линейных объектов составляет более 80%.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

- Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.

6.8.5. Газоснабжение

Газоснабжение восточной части Туапсинского района (от с. Шепси до с. Небуг) производится от газопровода высокого давления, поступающего в район от ГРС, расположенной в Мамедовой щели Лазаревского района г. Сочи.

Характеристика проблемы:

- ограничение пропускной способности газопровода;

- имеется только одна ГРС;

- не полный охват всего населения системой газоснабжения.

6.8.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении  целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

Предоставление  физическим и юридическим лицам  услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляет ООО «МАСиК» и ООО «Кубаньэкоплюс» . Вывоз твердых бытовых отходов составляет 2,99 м3/год на человека.

Местоположение свалки, ее обустройство и режим эксплуатации не отвечают нормативным требованиям. Строительство санкционированной свалки.

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 30.

Таблица 30.

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2010 года в сельском поселении реализуется Программа энергосбережения. В настоящее время действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Небугском сельском поселении Туапсинского района на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 31.

|  |  | Ед. изм | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 17,08 | 16,66 | 16,25 | 15,85 | 15,45 | 15,06 | 14,67 | 14,3 | 13,93 | 13,58 | 13,27 |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 40 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля потерь при передаче газа до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля потерь при передаче тепловой энергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию | % | 12,2 | 11,81 | 11,44 | 11,07 | 10,72 | 10,37 | 10,03 | 9,77 | 9,52 | 9,27 | 9,03 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Система сбора (утилизации) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.11 Перспективная схема водоснабжения Небугского сельского поселения.

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2029 года.

В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция и закольцовка водопроводной сети. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется 7,210 млн. руб.

6.12  Перспективная схема водоотведения  Небугского сельского поселения.

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения, организация системы централизованного водоотведения предлагается в один этапа.

1 этап: 2025-2029 гг., - реконструкция очистного сооружения МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения».

В рамках реализации схемы предполагаются строительство и перекладка канализационной сети и строительство очистного сооружения. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоотведения, потребуется 23,318 млн. руб.

6.13  Перспективная схема обращения с ТБО.

Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, садоводческие товарищества, населенные пункты.

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или переработка.

Схема очистки территории - проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов и уборки территорий. Необходимость еѐ разработки определена "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки территории должна содержать:

-сведения о МО и природно-климатических условиях;

-материалы по существующему состоянию и развитию МО на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

-материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

-расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

-расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

Схема санитарной очистки территории может разрабатываться администрацией муниципального образования без привлечения подрядной организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных затрат.

6.14  Перспективная схема теплоснабжения.

На расчетный срок в поселении прогнозируется увеличение потребности в централизованном теплоснабжении, ввиду того, что в эксплуатацию будут вводиться  новое строительство, во вновь осваеваемых территориях.

В рамках реализации схемы предполагается реконструкция тепловых сетей протяженностью и замена котлов в котельной пос. Тюменский. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме теплоснабжения, потребуется 16,292  млн. руб.

6.15  Перспективная схема электроснабжения.

Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – ОАО «Кубаньэнергосбыт». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2029 года.

В рамках реализации схемы предполагается реконструкция линий электропередач.

По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме электроснабжения, потребуется 24,6 млн. руб.

6.16. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению  Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2019 – 2029 года.

Таблица 32.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 –2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети с.Небуг, ул.Набережная, ф150мм, L=620 м | 972,08 | 1012,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984,99 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети с.Небуг, ул.Совхозная ул.Садовая, ф100, L=286 м | 254,51 | 282,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,39 |
| 3 | Реконструкция водовода Ф300мм, L=510м от колодца в районе федеральной трассы до поворота на в/ч с. Агой. | 0 | 0 | 538,0 | 538,0 | 0 | 0 | 1076 |
| 4 | Реконструкция водовода Ф200-250мм, L=482м от ООО «Лазурит» до ООО «Торес» с. Агой. | 0 | 0 | 508,45 | 508,45 | 0 | 0 | 1016,9 |
| 5 | Реконструкция водовода Ф100мм, L=300м от гаражного кооператива до дома №8а по ул. Школьная, с. Агой. | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,94 | 0 | 632,94 |
| 6 | Реконструкция водовода Ф200мм, L=420м от водозабора до ж/д №5 по ул. Спортивная, с. Небуг. | 0 | 0 | 0 | 443,05 | 443,05 | 0 | 886,11 |
| 7 | Реконструкция водовода Ф100мм, L=110м по ул. Центральная с. Небуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,08 | 232,08 |
| 8 | Строительство водовода от водопроводного колодца у остановки пан. «Небуг» до мкрн. «Сосновый бор» Ф63 мм, L=300м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,94 | 632,94 |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей от моста до дома учителей по ул. Центральная, с. Небуг Ф63мм, L=100м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,98 | 210,98 |
|  | Итого: | 1226,59 | 1295,79 | 1046,45 | 1489,5 | 1076 | 1076 | 7210,33 |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька» ф300мм, L=1664м (полиэтилен) ф325мм, L=36м (сталь) | 1572,65 | 4125,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5698,56 |
| 2 | Монтаж 2-ой линии напорного коллектора от КНС-Небуг до колодца-гасителя на территории сан. «Зорька», с.Небуг, ф325мм, L=1760м | 1572,65 | 4125,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5698,56 |
| 3 | Реконструкция канализационного трубопровода от д/с «Петушок» до канализационного колодца в районе дома №19А по ул. Центральная с. Агой. Ф300мм, L=160м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,86 | 795,86 |
| 4 | Строительство канализационного трубопровода от мкрн. «Сосновый бор» до пан. «Молния» Ф200 мм, L=700м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481,89 | 3481,89 |
| 5 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-3 до камеры гашения очистных сооружений пос. Тюменский Ф150 мм, L=530м | 0 | 0 | 2636,28 | 0 | 0 | 0 | 2636,28 |
| 6 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до прачечной б/о «Радуга» пос. Тюменский Ф400 мм, L=280м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392,75 | 1392,75 |
| 7 | Реконструкция канализационного трубопровода в районе домов №№1-3 пос. Тюменский Ф200-300 мм, L=34,5м | 0 | 0 | 174,09 | 0 | 0 | 0 | 174,09 |
| 8 | Реконструкция канализационного трубопровода в районе домов №9,10, КНС3 п. Тюменский Ф200-250 мм, L=92м | 0 | 0 | 0 | 457,62 | 0 | 0 | 457,62 |
| 9 | Реконструкция канализационного трубопровода в районе дома №7 пос. Тюменский Ф200-300 мм, L=93м | 0 | 0 | 0 | 462,59 | 0 | 0 | 462,59 |
| 10 11 12 | Реконструкция канализационного трубопровода в районе дома №5 пос. Тюменский Ф200 мм, L=38м Строительство канализационного трубопровода от дома №39, до колодца ж/дома ул. Центральная, с Небуг Ф300мм, L=360м Проект на БМОС в 2 линии, по 2500м3/сут каждая | 0 0 0 | 0 0 250 | 189,02 0 0 | 0 0 0 | 0 1790,68 0 | 0 0 0 | 189,02 1790,68 250 |
| 13 | Проект на БМОС в 2 линии, по 5000м3/сут каждая | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
|  | Итого: | 3145,3 | 8791,82 | 2999,39 | 920,21 | 1790,68 | 5670,5 | 23317,9 |

6.17. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2019 – 2029 года.

Таблица 33.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 –2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети | 720 | 1065 | 1063 | 795 | 900 | 2415 | 6958 |
| 2 | Замена котлов в котельной п.Сосновый | 0 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1773 |
| 3 | Замена котлов в котельной с.Небуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |
| 4 | Замена котлов в котельной с.Тюменский | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 3840 |
| 5 | Ограждение территории котельной и мазутного хозяйства с. Агой | 344,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,5 |
| 6 | Ограждение территории котельной и мазутного хозяйства с. Небуг | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 7 | Текущий ремонт внутренней и наружной отделки здания с. Небуг | 786,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,5 |
|  | Итого: | 2241 | 1065 | 2836 | 4635 | 3100 | 2415 | 16292 |

6.18. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НЕБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2019 – 2029 года.

Таблица 34.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 –2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкции линии электропередач | 9750 | 9750 | 8122,4 | 0 | 0 | 0 | 27622,4 |
| 2 | Строительство ж/б опор | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 |
|  | Итого: | 9750 | 13390 | 8122,4 | 0 | 0 | 0 | 31262,4 |

6.19. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2019 – 2029 года.

Таблица 35.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 –2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство газопровода | 2340 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 7420 | 24600 |
|  | Итого: | 2340 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 7420 | 24600 |

6.20. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО

Мероприятий по утилизации ТБО  Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2019 – 2029 года не запланировано.

6.21. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2029 года отражена в таблице 36.

Таблица 36.

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 1. Мероприятия в сфере водоснабжения | БС | 1226,59 | 1295,79 | 1046,45 | 1489,50 | 1076,00 | 1076 | 7210,33 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1226,59 | 1295,79 | 1046,45 | 1489,50 | 1076,00 | 1076 | 7210,33 |
| 2. Мероприятия в сфере водоотведения | БС | 3145,3 | 8791,82 | 2999,39 | 920,21 | 1790,68 | 5670,5 | 23317,9 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 3145,3 | 8791,82 | 2999,39 | 920,21 | 1790,68 | 5670,5 | 23317,9 |
| 3. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 2340 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 7420 | 24600 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2340 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 7420 | 24600 |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 9750 | 13390 | 8122,4 | 0 | 0 | 0 | 31262,4 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 9750 | 13390 | 8122,4 | 0 | 0 | 0 | 31262,4 |
| 5. Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС | 2241 | 1065 | 2836 | 4635 | 3100 | 2415 | 16292 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2241 | 1065 | 2836 | 4635 | 3100 | 2415 | 16292 |
| 6. Мероприятия в сфере утилизации ТБО | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 18702,89 | 28252,61 | 18714,24 | 10754,71 | 9676,68 | 16581,5 | 102682,63 |
| БС - бюджетные средства, в том числе: |  | 18702,89 | 28252,61 | 18714,24 | 10754,71 | 9676,68 | 16581,5 | 102682,63 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования Программы на 2019-2029 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.22. Модель для расчета программы.

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2019 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

7. Заключение

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Небугское сельское поселения Туапсинского района на 2019-2029 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования Небугское сельское поселения Туапсинского района;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Небугское сельское поселения Туапсинского района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования Небугское сельское поселения Туапсинского района в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Небугского сельского поселения Туапсинского района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.